## Slide 1
CAN
Un bus dans la voiture

## Slide 2
CANBus for SNEC
  1980 Naissance chez Robert BOSCH GmbH
  1986 Présentation au congrès SAE de Detroit
  1991 Spécification CAN 2,0 A/B
  1994 Citroën XM
  2003 Normalisation ISO 11898
Les débuts
  BMW 850CSI - 1986

## Slide 3
Propriétés:
CANBus for SNEC
Série Asynchrone
NRZ
Fonctionnement distribué multi maitre.
Hiérarchisation des messages
Adressage orienté « information »
Réception de multiples sources
Détections et signalisations d’erreurs
Retransmission automatique des messages altérés
Déconnexion reconnexion automatiques sur erreurs (FT)
LIN, TTCAN, FlexRay, CANOpen, DeviceNet…

## Slide 4
CANBus for SNEC
Filtrage des messages
Notification de surcharge
Recouvrement des erreurs
MAC ( Medium Access Control )
Encapsulation/Décapsulation
Codage de trame
Medium Access Management
Détection / Signalisation d'erreur
Acquittement
Codage/Décodage de bit
Bit timing
Synchronisation
Caractéristiques Driver/Receiver
Connecteurs
Modèle OSI

## Slide 5
La couche physique: CAN LS
Dominant 0 Logique
Récessif 1 Logique
Différentiel: CANH/CANL
Fault Tolerant (LS FT)
125Kb/s
2,75V

## Slide 6
La couche physique: CAN HS
1V
1Mb/s

## Slide 7
La couche physique / Stuffing
Pas plus de 5 bits au même niveau
Géré à bas niveau => pas de conséquence logique
Durée de la trame variable selon le contenu
CANBus for SNEC

## Slide 8
Trames CAN
4 types de trames:
Trame de données
Trame de requête
Trame d’erreur
Trame de surcharge
2 standards:
Trames standard (CAN 2.0 part A)
Trames étendues (CAN 2.0 part B)
CANBus for SNEC

## Slide 9
La trame de données
Longueur variable (~40 à 110bits)
Acquittement requis
CANBus for SNEC

## Slide 10
La trame de données: champ d’arbitrage
ID 11 bits de 0x000 a 0x7FF
Poids forts en tête
RTR dominant (0) pour trame de données
CANBus for SNEC

## Slide 11
La trame de données: champ de commande
IDE dominant (0) pour trame standard (CAN 2,0A)
DLC 4 bits mais valide de 0 à 8
CANBus for SNEC

## Slide 12
La trame de données: champ de données
Peut être absent (DLC=0)
CANBus for SNEC

## Slide 13
La trame de données: champ de CRC
15 bits + 1 bit délimiteur (récessif)
CANBus for SNEC

## Slide 14
La trame de données: champ d’acquitement
1er bit:
récessif pour l’émetteur
dominant pour les récepteurs
2ème bit:
récessif pour tous (délimiteur)
CANBus for SNEC

## Slide 15
Arbitrage / Priorités
ID faible prioritaire
Trame de données prioritaire sur trame de requête.
CANBus for SNEC

## Slide 16
Nominal bit time
Quatre segments multiples de Tq
Règles de construction de chaque phase
A configurer pour chaque implémentation (théoriquement)
CANBus for SNEC

## Slide 17
Hard-Synchronisation
Ou lors d’une transition dans le Sync Seg
CANBus for SNEC
Intervient en début de trame (SOF)
Aligne le Nominal Bit Time sur celui de l’émetteur

## Slide 18
Resynchronisation
CANBus for SNEC
Sur des transitions de récessif à dominant dans la trame

## Slide 19
Modes d’erreur
CANBus for SNEC
Error Active
Communication normale
Trames Error Active
Bus Off
Pas d’émission (drivers Off)
Réception active
Error Active
Communication active
Délai d’émission
Trames Error Passive

## Slide 20
Validation / Retransmission
CANBus for SNEC
Un message est valide si pas d’erreur
Un message invalide doit être réémis

## Slide 21
Validation / Retransmission
CANBus for SNEC
Un message est valide si pas d’erreur
Un message invalide doit être réémis
Si émetteur seul sur le bus: transmission continue

## Slide 22
Validation / Retransmission
CANBus for SNEC
Un message est valide si pas d’erreur
Un message invalide doit être réémis
Si émetteur seul sur le bus: transmission continue
Insérer MuxTrace en mode Actif

## Slide 23
Maquette Exxotest
CANBus for SNEC